## Slide 1: CAN BUS
CAN (acrónimo del inglés Controller Area Network) es un protocolo de comunicaciones desarrollado por
  El protocolo de comunicaciones CAN proporciona los siguientes beneficios:
  alta inmunidad a las interferencias
  habilidad para el autodiagnóstico
  reparación de errores de datos.
Es un protocolo de comunicaciones normalizado, con lo que se simplifica y economiza la tarea de comunicar subsistemas de diferentes fabricantes sobre una red común o bus.
El procesador anfitrión (host) delega la carga de comunicaciones a un periférico inteligente, por lo tanto el procesador anfitrión dispone de mayor tiempo para ejecutar sus propias tareas.
Al ser una red multiplexada, reduce considerablemente el cableado y elimina las conexiones punto a punto, excepto en los enganches.
Originalmente, CAN (Controller Area Network) fue desarrollado para redes en vehículos por la firma alemana Robert Bosch GmbH

## Slide 2: CAN BUS
Previo: automotrices conectaban dispositivos electrónicos con sistemas de cableado de punto a punto
Problemas:
  demasiados cables
  costo del cable
  Complejidad
  Peso
CAN: sistema de bus serial de alta integridad destinado para comunicar dispositivos inteligentes, emergió como la red estándar para vehículos
basado en una topología bus para la transmisión de mensajes en entornos distribuidos
Ofrece una solución a la gestión de la comunicación entre múltiples CPUs (unidades centrales de proceso).
1993: se convirtió en el estándar internacional ISO 11898
Desde 1994, se han estandarizado varios protocolos de alto nivel a partir de CAN, como CANopen y DeviceNet , y su uso se ha extendido a otras industrias.

## Slide 3: CAN BUS
En 1993 se publicó el estándar ISO 11898 del bus CAN y ha sido a partir de ese momento un estándar de la Organización Internacional para la Normalización. Actualmente el bus CAN está estandarizado por las siguientes normas:
  ISO/DIS 11898-1:2015, Part 1: Data link layer and physical signalling
  ISO 11898-2:2003, Part 2: High-speed medium access unit
  ISO 11898-3:2006. Part 3: Low-speed, fault-tolerant, medium-dependent interface
  ISO 11898-4:2004, Part 4: Time-triggered communication
  ISO 11898-5:2007, Part 5: High-speed medium access unit with low power mode
  ISO 11898-6:2013, Part 6: High-speed medium access unit with selective wake-up functionality
  ISO 16845:2004, Conformance test plan
En 2011 Bosch, con fabricantes de autos y otros expertos en CAN, comenzó a desarrollar la siguiente generación del CAN: el protocolo CAN FD (flexible data-rate)
CAN FD es compatible hacia atrás, es capaz de comprender mensaje CAN clásico 2.0
Pero un controlador CAN clásico destruye un mensaje CAN FD emitiendo un mensaje de error
CAN FD transmite datos más rápido que 1 Mbps ( velocidad máxima del CAN clásico)
Ambos protocolos están estandarizados en la norma ISO/DIS 11898-1

## Slide 4: CAN BUS
Dentro de sus principales características se encuentran:
Prioridad de mensajes.
Garantía de tiempos de latencia.
Flexibilidad en la configuración.
Recepción por multidifusión (multicast) con sincronización de tiempos.
Sistema robusto en cuanto a consistencia de datos.
Sistema multimaestro.
Detección y señalización de errores.
Retransmisión automática de tramas erróneas
Distinción entre errores temporales y fallas permanentes de los nodos de la red, y desconexión autónoma de nodos defectuosos.

## Slide 5: Beneficios de CAN
Red duradera y económica
Permite a varios dispositivos comunicarse entre sí (con dos cables)
Permite a las unidades de control electrónico (ECUs) tener una sola interfaz CAN en lugar de diferentes entradas analógicas y digitales para cada dispositivo en el sistema. Esto reduce el costo y peso en los automóviles.

## Slide 6: Aplicaciones de CAN
CAN fue creado en un principio para uso automotriz, por lo que su aplicación más común es para comunicación en vehículo de dispositivos electrónicos
otras industrias han adoptado al bus para una amplia variedad de aplicaciones:
  Ferroviarias: en puertas y frenos de vagones, tranvías, subterráneos
  Aviación: sensores del estado del vuelo, sistemas de navegación, y computadoras de investigación en la cabina de control
  Aeroespaciales: análisis de datos en vuelos hasta sistemas de control del motor de la nave como los sistemas de combustible, bombas y actuadores lineales
  Equipo médico: cuartos de operación completos de hospital, componentes operativos del cuarto como luces, máquinas de rayos X y camas de pacientes
CANopen también es utilizado en aplicaciones no industriales como en equipo de laboratorio, cámaras deportivas, telescopios, puertas automáticas e incluso, máquinas de café.

## Slide 7: Capas Físicas de CAN
CAN tiene diferentes capas físicas que puede utilizar que clasifican ciertos aspectos de la red, como lo son los niveles eléctricos, esquemas de señales, impedancia en los cables, tasa máxima de transmisión, y más. Las capas físicas más ampliamente utilizadas y más comunes se describen a continuación:
CAN de Alta Velocidad:
  capa física más común.
  implementada con dos cables
  comunicación a tasas de transferencia de hasta 1 Mb/s
  Otros nombres para CAN de alta velocidad: CAN C e ISO 11898-2
  Los dispositivos típicos CAN de alta velocidad incluyen los sistemas de frenos anti-bloqueo, módulos de control del motor y sistemas de emisiones.
Hardware CAN de Baja Velocidad/Tolerante a Fallas
  implementadas con dos cables
  tasa de hasta 125 kb/s
  Tiene transceptores con capacidades de tolerancia a fallas
  Otros nombres: CAN B e ISO 11898-3
  Ejemplos: dispositivos de confort o la luz de frenos.

## Slide 8: Capas Físicas de CAN
CAN de Un Solo Cable
  tasa de hasta 33.3 kb/s (88.3 kb/s en modo de alta velocidad)
  Otros nombres: SAE-J2411, CAN A, y GMLAN
  Ejemplos: Los dispositivos dentro de un auto que no requieren alto desempeño, por ejemplo los ajustadores de asientos y espejos
Hardware CAN Seleccionable por Software
CAN de National Instruments
  se puede configurar las interfaces CAN mediante software para utilizar cualquiera de los transceptores incluidos (de alta velocidad, de baja velocidad/tolerante a fallas o de un solo cable)
  Contar con múltiples transceptores es una solución perfecta para aplicaciones que requieren de una combinación de diferentes estándares
  Adicionalmente, estos dispositivos de hardware CAN permiten elegir su propio transceptor de CAN externo.

## Slide 9: Niveles de tensión del bus
Transmisión de señales a través de dos cables trenzados
Las señales de estos cables se denominan CAN_H (CAN high) y CAN_L (CAN low)
El bus tiene dos estados definidos: estado dominante y estado recesivo
En estado recesivo, los dos cables del bus se encuentran al mismo nivel de tensión (common-mode voltage), mientras que en estado dominante hay una diferencia de tensión entre CAN_H y CAN_L de al menos 1,5 V
La transmisión de señales en tensión diferencial, en vez de tensiones absolutas, proporciona protección frente a interferencias electromagnéticas
La tensión en modo común puede estar, según la especificación, en cualquier punto entre -2 y 7 V
La tensión diferencial del bus (la diferencia entre CAN_H y CAN_L) en modo dominante debe estar entre 1,5 y 3 V
No se especifica que la tensión de modo común en modo recesivo deba estar comprendida entre la tensión de CAN_L y la tensión de CAN_H cuando el bus está en modo dominante
Esto permite conexión directa entre nodos que operen a distintas tensiones, e incluso nodos que sufran diferencia de tensión entre sus respectivas tierras

## Slide 10: Niveles de tensión del bus

## Slide 11: Cable y conectores
Nodos interconectados mediante par de cables trenzados con una impedancia característica de 120 Ω, cable apantallado o sin apantallar
El cable trenzado proporciona protección frente a interferencias electromagnéticas externas
El apantallado da mayor protección pero mas costo
El estándar CAN, a diferencia de otros estándares como el USB, no especifica ningún tipo de conector para el bus y por lo tanto cada aplicación puede tener un conector distinto
Sin embargo, hay varios formatos comúnmente aceptados como el conector D-sub de 9 pines, con la señal CAN_L en el pin 2 y la señal CAN_H en el pin 7.

## Slide 12: Cable y conectores
Las propiedades de la línea de transmisión limitan el ancho de banda de los datos. Orientativamente, se aceptan los siguientes valores como límite de longitud del bus en función de la tasa de transferencia:
Longitud del bus(m) Tasa de transferencia(kbit/s)
40 1000
100 500
200 250
500 100
1000 50

## Slide 13: Sincronización de bits
Los nodos deben trabajar con la misma tasa de transferencia nominal
Dado que no usa una señal de reloj separada, factores como la deriva de reloj y la tolerancia de los osciladores causan que haya una diferencia entre la tasa de transferencia real de los distintos nodos
Por ello es necesario un método de sincronización entre los nodos
La sincronización es especialmente importante en la fase de arbitraje ya que durante el arbitraje cada nodo debe ser capaz de observar tanto los datos transmitidos por él como los datos transmitidos por los demás nodos.
El requisito mínimo para un bus CAN es que dos nodos, estando en sendos extremos de la red con el máximo retardo de propagación entre ellos, y cuyos controladores CAN tienen unas frecuencias de reloj en los límites opuestos de la tolerancia de frecuencia especificada, sean capaces de recibir y leer correctamente todos los mensajes transmitidos por la línea
Esto incluye que todos los nodos muestreen el valor correcto de cada bit

## Slide 14: Sincronización de bits
El controlador CAN espera que una transición del bus de recesivo a dominante ocurra en un determinado intervalo de tiempo
Si no, el controlador reajusta la duración del siguiente bit dividiendo cada bit en intervalos o cuantos de tiempo y asignando los intervalos a los cuatro segmentos de cada bit: sincronización, propagación, segmento de fase 1 y segmento de fase 2

## Slide 15: Sincronización de bits
Segmento de sincronización: es el intervalo de tiempo en el que se supone que ocurren las transiciones de recesivo a dominante.
Segmento de propagación: es el intervalo de tiempo que compensa los retardos de propagación a lo largo de la línea.
Segmentos de fase 1 y 2: Se usan para llevar a cabo la resincronización de los nodos. El segmento de fase 1 puede ser alargado o el 2 acortado para la resincronización. El punto de muestreo del bit se encuentra inmediatamente después del segmento de fase 1. El punto de muestreo se encuentra habitualmente cerca del 75 % de la duración total del bit.
La configuración de los segmentos del bit se hacen sobre la base de la frecuencia de reloj de cada controlador CAN
Los segmentos se configuran individualmente para cada controlador en un mismo bus
A efectos prácticos, la configuración de los segmentos del bit supone un compromiso entre la tasa de transferencia y tolerancia de los osciladores.

## Slide 16: Terminología de CAN
Los dispositivos CAN envían datos a través de una red CAN en paquetes llamados marcos
  Un marco de CAN consiste en las siguientes secciones:
  arreglo de identificación
  bytes de datos
  bit de acknowledge, etc.
  Los marcos también son referidos como mensajes.
Bit SOF (start-of-frame): indica inicio de mensaje con un bit dominante (lógica 0)
Arreglo de Identificación: identifica el mensaje e indica la prioridad
Los marcos se presentan en dos formas:
  estándar, que utiliza un arreglo de identificación de 11 bits
  extendido, 29 bits.
Bit IDE (identifier extension): permite la diferenciación entre marcos estándar y extendidos

## Slide 17: Terminología de CAN
Bit RTR (remote transmission request): sirve para diferenciar un marco remoto de un marco de datos. Un bit RTR dominante (lógica 0) indica marco de datos Un bit RTR recesivo (lógica 1) indica marco remoto
DLC (data length code): bytes que contiene el campo de datos
Campo de Datos: contiene de 0 a 8 bytes de datos.
CRC (cyclic redundancy check): código de revisión cíclica redundante de 15 bits y un bit recesivo para delimitar (para detectar errores)
Ranura ACK (ACKnowledgement): cualquier controlador CAN que recibe mensajes correctamente envía un bit de ACK al fin del mensaje. El transmisor revisa presencia ACK en bus e intenta retransmisión en caso de no detectarlo
Interfaces CAN de la Serie 2 de National Instruments pueden estar en modo de sólo-escucha (listen-only). Se suprime ACK para prevenir que bus se vea afectado
Canal CAN: un pedazo individual de datos contenidos dentro del campo de datos del marco CAN. También puede referirse a los canales CAN como señales. Debido a que el campo de datos puede contener hasta 8 bytes de datos, un solo marco CAN puede contener de 0 a 64 canales individuales (para 64 canales, todos tendrían que ser binarios).

## Slide 18: Terminología de CAN
Ejemplo de seis canales contenidos en el campo de datos de un solo marco CAN
Cada canal contiene 8 bits de datos.

## Slide 19: Capa de enlace de dato
CAN proporciona un acceso multimaestro al bus con una resolución determinista de las colisiones
La capa de enlace de datos define el método de acceso al medio así como los tipos de tramas para el envío de mensajes.
Para el acceso al medio (arbitraje):
Se usan los términos “dominante” y “recesivo” para referirse a los bits, donde un bit dominante equivale al valor lógico 0 y un bit recesivo equivale al valor lógico 1
El estado inactivo del bus es el estado recesivo (valor lógico 1)
Cuando dos nodos intentan transmitir bits diferentes se denomina colisión y el valor del bit dominante prevalece sobre el valor del bit recesivo
En ese caso el nodo que intentaba transmitir el valor recesivo detecta la colisión y pasa a modo pasivo, es decir, deja de transmitir para escuchar lo que transmite el otro nodo
Por esta razón es importante que todos los nodos estén sincronizados y muestreen todos los bits del bus simultáneamente.

## Slide 20: Capa de enlace de dato
El arbitraje se produce durante los primeros bits de una trama o mensaje, durante la transmisión de lo que se conoce como identificador del mensaje
Al final del proceso de arbitraje sólo debe quedar un nodo con el control del bus. Por ello cada nodo debe manejar identificadores únicos
Cuando un nodo pierde el arbitraje aplaza la transmisión de su trama para intentarlo de nuevo cuando finalice la trama actual
Conociendo los identificadores de todos las tramas que intentan ser transmitidas, se puede establecer de manera determinista el orden en el que son transmitidas. Así, una trama CAN con identificador más bajo (mayor número de bits dominantes en las primeras posiciones) tiene más prioridad que una trama con identificador más alto.
Existen cuatro tipos de trama CAN:
  Trama de datos (data frame)
  Trama remota (remote frame)
  Trama de error (error frame)
  Trama de sobrecarga (overload frame)

## Slide 21: Trama de datos
Puede ser de uno de los dos siguientes formatos:
Formato base: con identificador de 11 bits.
Formato extendido: con identificador de 29 bits.
El estándar dice que un controlador CAN debe aceptar tramas en formato base, y puede o no aceptar tramas en formato extendido
Pero en cualquier caso debe tolerar tramas en formato extendido, si un controlador está configurado para que sólo acepte tramas en formato base no debe lanzar un error cuando reciba una trama en formato extendido, solo no transmitirá el mensaje al procesador central.
Formato base:

## Slide 22: Formato de trama base
Nombre del campo Longitud (bits) Finalidad
Inicio de trama 1 Demarca el comienzo de una transmisión.
Identificador - ID (verde) 11 Un identificador (único) que también representa la prioridad de la trama.
Petición de transmisión remota - RTR (cián) 1 Dominante (0) para tramas de datos y recesivo (1) para tramas de peticiones remotas.
Bit de extensión de identificador - IDE 1 Dominante (0) para el formato base (identificador de 11 bits).
Bit reservado (r0) 1 Bit reservado. Debe ser dominante (0), pero aceptado tanto dominante como recesivo.
Código de long. datos - DLC (amarillo) 4 Número de bytes de datos en el mensaje, entre 0 y 8. Si este campo es mayor que 8 el mensaje será de 8 bytes como máximo de cualquier modo.
Campo de datos (rojo) 0–64 (0-8 bytes) Datos de la trama (la longitud del campo viene dada por el código de longitud de datos o DLC).
CRC 15 Verificación por redundancia cíclica. Código que verifica que los datos fueron transmitidos correctamente
Delimitador CRC 1 Debe ser recesivo (1).
Hueco de acuse de recibo - ACK 1 El transmisor emite recesivo (1) y cualquier receptor emite dominante (0).
Delimitador ACK 1 Debe ser recesivo (1).
Fin de trama EOF 7 Debe ser recesivo (1).

## Slide 23: Formato extendido
] Nombre del campo Longitud (bits) Finalidad
Inicio de trama 1 Demarca el comienzo de una transmisión.
Identificador A - ID_A 11 Primera parte del identificador (único) que también representa la prioridad de la trama
Sustituto de transmisión remota - SRR 1 Debe ser recesivo
Bit de extensión de identificador - IDE 1 Recesivo (1) para el formato extendido (identificador de 29 bits).
Identificador B - ID_B 18 Segunda parte del identificador (único) que también representa la prioridad de la trama.
Petición de transmisión remota - RTR 1 Dominante (0) para tramas de datos y recesivo (1) para tramas de peticiones remotas.
Bits reservados (r1, r0) 2 Bit reservado. Debe ser dominante (0), pero aceptado tanto dominante como recesivo.
Código de longitud de datos - DLC 4 Número de bytes de datos en el mensaje, entre 0 y 8. Si este campo es mayor que 8 el mensaje será de 8 bytes como máximo de cualquier modo.
Campo de datos 0–64 (0-8 bytes) Datos de la trama (la longitud del campo viene dada por el código de longitud de datos o DLC).
CRC 15 Verificación por redundancia cíclica. Código que verifica que los datos fueron transmitidos correctamente.
Delimitador CRC 1 Debe ser recesivo (1).
Hueco de acuse de recibo - ACK 1 El transmisor emite recesivo (1) y cualquier receptor emite dominante (0).
Delimitador ACK 1 Debe ser recesivo (1).
Fin de trama - EOF 7 Debe ser recesivo (1).

## Slide 24: Trama remota
Generalmente los datos se transmiten como trama de datos
Pero es posible que un nodo requiera unos datos desde otro nodo
En ese caso, el primero puede enviar una trama remota para pedir el envío de algún dato
El nodo que requiere la información envía entonces una trama con una petición de transmisión remota (RTR = 1; recesivo)
Las tramas remotas o de petición de transmisión remota sólo se diferencian de las tramas de datos en que las tramas remotas no tienen campo de datos.

## Slide 25: Trama de error
Es una trama especial que viola las reglas de formato de las tramas CAN
Se transmite cuando un nodo detecta un mensaje erróneo, y provoca que los demás nodos también transmitan una trama de error
Un complejo mecanismo de contadores de error integrado en el controlador asegura que un nodo no bloquee el bus con continuas tramas de error.
Trama de sobrecarga: Es similar a la trama de error en cuanto a que viola el formato de las tramas CAN
Es transmitida por un nodo que se encuentra muy ocupado y el bus proporciona entonces un retardo extra entre tramas.

## Slide 26: Separación entre tramas
Las tramas de datos y remotas están separadas por al menos tres bits recesivos (1)
Después de eso, si si detecta un bit dominante (0), es considerado como el inicio de una nueva trama
Las tramas de error y de sobrecarga no respetan el espaciado entre tramas.

## Slide 27: Bits de relleno (bit stuffing)
Para asegurar que hay suficientes transiciones recesivo-dominante y garantizar así la sincronización, un bit de polaridad opuesta es insertado después de cinco bits consecutivos de la misma polaridad
Esta práctica es necesaria debido a la codificación sin vuelta a cero del protocolo CAN
Los bits insertados son eliminados por el receptor
Todos los campos de la trama son rellenados a excepción del delimitador CRC, el acuse de recibo ACK, y el fin de trama
Cuando un nodo detecta seis bits consecutivos iguales en un campo susceptible de ser rellenado lo considera un error y emite un error activo
Un error activo consiste en seis bits consecutivos dominantes y viola la regla de relleno de bits
La regla de los bits de relleno implica que una trama puede ser más larga de lo esperado si se suman los bits teóricos de cada campo de la trama.

## Slide 28: Bits de relleno (bit stuffing)

## Slide 29: Archivos de Base de Datos de CAN
Son archivos de texto que contienen información de escalas para canales de CAN
El software CAN de National Instruments reconoce tanto los archivos de base de datos CAN de Vector y de National Instruments
Los archivos Vector se denominan archivos CANdb y tienen una extensión *.dbc
Los archivos de base de datos de CAN que crea NI tienen la extensión *.ncd.
Para cada canal, las bases de datos de CAN definen reglas de conversión a unidades de ingeniería
Los siguientes datos son almacenados en las bases de datos:
  Nombre del canal
  Ubicación (bit inicial) y tamaño (número de bits) del canal dentro del mensaje dado
  Orden del byte (Intel/Motorola)
  Tipo de datos (con signo, sin signo, y punto flotante formato IEEE)
  Información del tipo de unidad y escala
  Rango
  Valor predeterminado
  Comentario

## Slide 30: Archivos de Base de Datos de CAN
Los archivos de base de datos de CAN pueden contener definiciones de canales para un vehículo completo
Cada red tiene su propio archivo de base de datos
Adicionalmente, estos archivos de base de datos son específicos para cada usuario y generalmente confidenciales.

## Slide 31: Cómo Trabaja la Comunicación CAN
CAN es una red uno a uno (peer to peer): no hay maestro que controle el acceso de lectura o escritura de datos en el bus por parte de los nodos individuales
Cuando un nodo CAN está listo para transmitir datos, verifica si el bus se encuentra ocupado, y después escribe un marco de CAN en la red
Los marcos de CAN transmitidos no contienen direcciones del nodo transmisor o de ninguno de los probables nodos receptores
Sólo se cuenta con un número de identificación único
Todos los nodos en la red reciben el marco, y dependiendo del número de ID cada nodo decide si aceptar o no el marco
Si varios nodos intentan transmitir un mensaje al bus al mismo tiempo, el nodo con la mayor prioridad (número de ID menor) automáticamente tendrá acceso al bus
Los nodos con menor prioridad deben esperar hasta que el bus vuelva a estar disponible antes de iniciar nuevamente su transmisión. De esta manera, es posible implementar redes CAN con comunicación determinística entre nodos.

## Slide 32: Cómo Trabaja la Comunicación CAN
CAN es una red uno a uno (peer to peer): no hay maestro que controle el acceso de lectura o escritura de datos en el bus por parte de los nodos individuales
Cuando un nodo CAN está listo para transmitir datos, verifica si el bus se encuentra ocupado, y después escribe un marco de CAN en la red
Los marcos de CAN transmitidos no contienen direcciones del nodo transmisor o de ninguno de los probables nodos receptores
Sólo se cuenta con un número de identificación único
Todos los nodos en la red reciben el marco, y dependiendo del número de ID cada nodo decide si aceptar o no el marco
Si varios nodos intentan transmitir un mensaje al bus al mismo tiempo, el nodo con la mayor prioridad (número de ID menor) automáticamente tendrá acceso al bus
Los nodos con menor prioridad deben esperar hasta que el bus vuelva a estar disponible antes de iniciar nuevamente su transmisión. De esta manera, es posible implementar redes CAN con comunicación determinística entre nodos.

## Slide 33: Protocolos basados en CAN
Los estándares del bus CAN sólo especifican las dos primeras capas, la capa física y la capa de enlace de datos, según el modelo OSI.
Puesto que CAN no incluye tareas de capas superiores tales como direccionamiento, control de acceso, transporte de bloques de datos mayores que una trama, etc., han ido surgiendo protocolos en capas superiores basados en CAN, sobre todo en la capa de aplicación:
ARINC 825 (para la aviación)
CANaerospace (para la aviación)
CAN Kingdom
CANopen (para automatización industrial)
CCP / XCP
DeviceNet (para automatización industrial)
EnergyBus (para vehículos eléctricos)
GMLAN (de General Motors)
ISO 15765-4
ISO 11783 o ISOBUS (para la agricultura)
ISO 14229
SAE J1939 (para vehículos pesados)
ISO 11992 (para trailers pesados)
MilCAN
NMEA 2000 (para la industria marina)
OSEK
RV-C (para vehículos recreacionales)
SafetyBUS p (para la automatización industrial)
SmartCraft
Smart Distributed System (SDS)
VSCP (para la automatización de edificios)

## Slide 34
Referencias:
http://www.bosch-semiconductors.de/en/ubk_semiconductors/ip_modules_3/ produkttabelle_ip_modules/can_literature_1/can_literature.html
http://www.can-cia.de/can-knowledge/can/can-fd/
http://www.can-cia.de/can-knowledge/
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=41284
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=59165
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00228a.pdf
http://www.ti.com/lit/an/slla337/slla337.pdf
http://www.ti.com/lit/an/slla270/slla270.pdf
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN1798.pdf
http://www.kvaser.com/about-can/the-can-protocol/
http://www.can-cia.org/
http://www.canbus.galeon.com/electronica/canbus.htm
http://www.diagnostix.at/espanol/Ocupacion_de_los_enchufes_2x2_VAG_COM_Adapter_OBD_Software_Diagnostic_Laptop_Notebook.html
http://www.diagnostix.at/espanol/Ocupacion_de_los_enchufes_en_los_BMW_Scanner_Auto_OBD2_OBD1_2x2_EOBD_20_PIN.html
http://www.diagnostix.at/espanol/Enchufe_OBD_Generalidades_OBD2_2x2_EOBD_Interface_KWP2000_ECU.html