## Slide 1: MODBUS
Desarrollado en 1979 por la empresa norteamericana MODICON
Es público, sencillo de implementar y flexible
Protocolos de comunicaciones más populares en sistemas de automatización y control
Especifica el procedimiento que el controlador y el esclavo utilizan para intercambiar datos, el formato de estos datos, y como se tratan los errores
No especifica estrictamente el tipo de red de comunicaciones a utilizar, por lo que se puede implementar sobre redes basadas en Ethernet , RS-485, RS-232 etc.

## Slide 2: MODBUS
MODBUS funciona siempre en modo maestro-esclavo ( cliente - servidor ), siendo el maestro ( cliente ) quien controla en todo momento las comunicaciones con los esclavos
Hasta 247 esclavos
Los esclavos se limitan a retornar los datos solicitados o a ejecutar la acción indicada por el maestro
La comunicación del maestro hacia los esclavos puede ser de dos tipos:
  “peer to peer”: en que se establece comunicación “maestro - esclavo” , el maestro solicita información y el esclavo responde ( se envía el comando a un dispositivo comprendido entre las direcciones 1d i 247d ).
  “broadcast”: en que se establece comunicación “maestro - todos los esclavos” , el maestro envía un comando a todos los esclavos de la red sin esperar respuesta ( se envía a la dirección @0d ).

## Slide 3: MODBUS
Secuencia básica: trama de pregunta, seguida de trama de respuesta:
- Pregunta: código de función indica al esclavo operación , y bytes necesarios ( datos, comprobación … ) para su ejecución.
- Respuesta: con confirmación o datos resultantes de ejecución
Si hay más de una trama de respuesta, esclavo envía primera respuesta indicando que aún no tiene los datos y tardará un tiempo en disponer de ellos, y segunda con datos
Comunicaciones en modo ASCII o en modo RTU
Modo ASCII: bytes codificados en ASCII, por cada byte a transmitir se envían dos ASCII ( para poder leer las tramas con editor de texto)
Las tramas comienzan por 3AH (carácter ':'), y terminan en 0DH-0AH (CR LF Carrier Return Line Feed) y cada byte se envía como dos caracteres ASCII.
Modo RTU: se envían en binario. No se usa indicador inicio y final de trama

## Slide 4: MODBUS
Modo ASCII Modo RTU
Carácteres ASCII ‘0’…’9’,’A’….’F’ Binario 0…255
Comprob. Error LRC Longitudinal Redundancy check CRC Cyclic Redundancy Check
Inicio de trama Carater ‘:’ 3.5 veces t de carácter
Final de trama Character CR/CL 3.5 veces t de carácter
Distancia max. e/ caracteres 1 seg 1.5 veces t de carácter
Bit de inicio 1 1
Bits de datos 7 8
Paridad Par / Impar / Ninguna Par / Impar / Ninguna
Bits de parada 1 si hay paridad 2 si ninguna 1 si hay paridad 2 si ninguna

## Slide 5: Campos de las tramas
ASCII:
  Inicio de trama: 2 caracteres ASCII codificando el caracter “:” (0x3A)
  NºEsclavo: 2 caracteres ASCII codificando la dirección del esclavo destino ( o origen ) de la trama
  Código Operación: 2 caracteres ASCII ( que representan 1 byte ) con el código de operación
  Dirección, datos y subfunciones Datos: con los parámetros necesarios para realizar la operación.
  LRC(16): H L
  Final de trama: 4 caracteres ASCII ( que representan 2 bytes ) con los caracteres CR (0x0D) - LF (0x0A)
RTU (el inicio de trama debería ser tras 3.5 tiempo de carácter):
  NºEsclavo: 1 byte con la dirección del esclavo destino ( o origen ) de la trama
  Código Operación: 1 byte con el código de operación
  Subfunciones Datos: con los parámetros necesarios para realizar la operación.
  CRC(16): H L.

## Slide 6: Campos de las tramas
Número de Esclavo (1byte): enviado por máster, dirección de destinatario de trama
247 esclavos de 1d a 247d, 0x00 para los mensajes Broadcast
Tramas enviadas por esclavos: este byte sirve para indicar al máster a quién pertenece la respuesta, sitúa dirección de él en byte de dirección para que maestro sepa a que equipo corresponde cada respuesta
Las tramas broadcast, no tienen asociada respuesta, y algunas implementaciones de MODBUS no admiten la trama de broadcast
Código de Operación o Función ( 1byte): Indica tipo de operación que queremos realizar sobre el esclavo. Las operaciones se pueden clasificar en dos tipos:
  De lectura / escritura en memoria: para consultar o modificar el estado de los registros del mapa de memoria del esclavo.
  Ordenes de control del esclavo: para realizar alguna actuación sobre el esclavo.
  El código de operación puede tomar cualquier valor comprendido entre el 0 y el 127 ( el bit de más peso se reserva para indicar error ).
  Cada código se corresponde con una determinada operación
  Algunos de estos códigos se consideran estándar y son aceptados e interpretados por igual por todos los dispositivos compatibles con MODBUS, mientras que otros códigos son implementaciones propias de cada fabricante

## Slide 7: Campos de las tramas
Mediante el código de función el esclavo confirma si la operación se ha ejecutado correctamente o no
  Si ha ido bien responde con el mismo código de operación que se le ha enviado, mientras que si se ha producido algún error, responde también con el mismo código de operación pero con su bit de más peso a 1 ( 0x80 ) y un byte en el campo de datos indicando el código de error que ha tenido lugar.
Dirección, datos y subfunciones (n bytes): contiene la información necesaria para realizar la operación indicada en el código de operación
  Cada operación necesitará de unos parámetros u otros, por lo que el número de bytes de este campo variará según la operación a realizar
  En el caso del esclavo, este puede responder con tramas con o sin campo de datos dependiendo de la operación. En los casos en que se produzca algún error es posible que el esclavo responda con un byte extra para especificar el código de error

## Slide 8: Campos de las tramas
Al establecer la dirección de una variable u otro elemento en el mapa de direcciones MODBUS, 1 unidad menos a la del registro al que queremos acceder, ej: acceder al relé @ 127d, lo haríamos situando el valor 126d en byte de dirección
Otros ejemplos:
  relé número 1 de un controlador se direccionaría con valor 0000
  Holding Register 40001 se accede con valor 0000
  Holding Register 40108 es accedido leyendo de la dirección 0x006B ( 107d )

## Slide 9: Campos de las tramas
Generalmente en MODBUS cada tipo de dato se mapea en un rango de memoria concreto:
@1-10000 (DOs - digital outputs): 1 bit por dirección para indicar el estado de una salida, mando o relé ( 0 desactivado, 1 activado ). Las direcciones de este rango se suelen acceder mediante las funciones 1 (lectura), 5 (escritura), 15 (escritura múltiple).
@10001-20000 (DIs - digital inputs): 1 bit para leer estado entrada digital ( 0 desactivada, 1 activada ) (Dis, Digital Inputs ). Acceder con función 2 (lectura), llevan implícita dir. 10001 como dirección base
@20001-30000: el protocolo MODBUS estándar no hace uso de este rango de direcciones.
@30001-40000 (AIs - analog inputs): 16 bits por dirección con el estado de las medidas o entradas analógicas (AIs Analog Inputs ). Dependiendo del dispositivo este puede hacer uso de más de un registro para almacenar la información de la medida, así con 2 registros consecutivos podríamos almacenar medidas de 32 bits. Accede con función 4 (lectura) y llevan implícita dir. 30001 como dirección base

## Slide 10: Campos de las tramas
@40001-50000 (AOs - analog outputs): 16 bits con los registros de salidas analógicas o de propósito general ( Output Registers – Holding Registers). Acceden con las funciones 3 ( lectura ), 6 ( escritura ) o 16 ( escritura múltiple ) y llevan implícita la dirección 40001 como dir. base
Algunos fabricantes expresan la dirección de forma compuesta, separando la dirección de palabra y la dirección de bit: p.ej word 0x30 bit 1

## Slide 11: Campos de las tramas
Cuando se produce un error en la ejecución de un comando en el esclavo, este responde poniendo a 1 el bit de más peso del codigo de función. Para obtener detalle sobre el tipo de error, ha de comprobar el campo de datos:
Codigo Nombre Significado
01 ILLEGAL FUNCTION El código de función recibido no se corresponde a ningún comando disponible en el esclavo
02 ILEGAL DATA ADRESS La dirección indicada en la trama no se corresponde a ninguna dirección válida del esclavo
03 ILLEGAL DATA VALUE El valor enviado al esclavo no es válido
04 SLAVE DEVICE FAILURE El esclavo ha recibido la trama y la ha comenzado a procesar, pero se ha producido algún error y no ha podido termina la tarea.
05 ACKNOWLEDGE El esclavo ha recibido la trama y la está procesando pero lleva periodo largo. Se evita que el máster considere un error de timeout. El máster podrá enviar más tarde una trama una trama de tipo Poll Program Complete para verificar si ha completado el comando
06 SLAVE DEVICE BUSY El esclavo está ocupado realizando otra tarea y no puede atender a esa petición en ese instante por lo que el máster tendrá que reintentarlo más adelante.

## Slide 12: Control de errores LRC o CRC
Se utiliza un sistema de detección de errores diferente dependiendo del tipo de codificación utilizado, ASCII o RTU
ASCII: checksum ( o Longitud Redundancy Check LRC ) en módulo 16 expresado en ASCII ( 2 caracteres representan 1 byte BCD ), sin considerar el ":" ni el “CR LF” de la trama
RTU: se utiliza el método de CRC ( Cyclical Redundancy Check ) codificado en 2 bytes (16 bits)
Para calcular el CRC se carga un registro de 16 bits todo con '1's , se hace OR con cada uno de los caracteres de 8 bits con el contenido de cada byte y el resultado se desplaza una bit a la izquierda insertando un 0 en la posición de menos peso ( la de la derecha ). El de la izquierda se extrae y se examina: si es 1 se vuelve a hacer OR con un valor prefijado, si es 0 no se hace ninguna OR... y el proceso se repite hasta que se han hecho los 8 shifts del byte

## Slide 13: Control de errores LRC o CRC
Implementación en C de la función de cálculo del CRC ( modo RTU ):
#definePOLY0xA001
unsignedcrc16(char*buf,intlen)
{
char i;
unsigned crc;
for(crc=0xFFFF;len!=0;len--){
crc^=*buf++;
for(i=0;i<8;i++){
if(crc&0x0001){
crc=(crc>>1)^POLY;
}else{
crc>>=1;
}
}
}
return(crc);
}

## Slide 14: Control de errores LRC o CRC
El siguiente es un ejemplo en modo ASCII y RTU de petición de lectura de 3 registros del esclavo y la correspondiente respuesta :
PETICION de 3 datos:
Nombre del campo Ejemplo ( HEX ) Caracteres ASCII 8bits modo RTU
Cabecera : Ninguno
Dirección esclavo 06 “06” 0000 0110
Función 03 “03” 0000 0011
Direccion inicio Hi 00 “00” 0000 0000
Direccion inicio Lo 6B “6B” 0110 1011
Num de Registros Hi 00 “00” 0000 0000
Num de Registros Lo 03 “03” 0000 0011
Error Check LRC ( 2 caracteres ) CRC (16 bits)
Fin de trama CR LF Ninguno
Total: 17 bytes 8 bytes

## Slide 15: Control de errores LRC o CRC
RESPUESTA con los 3 datos:
Nombre del campo Ejemplo (HEX) Caracteres ASCII 8bits modo RTU
Cabecera : Ninguno
Dirección esclavo 06 “06” 0000 0110
Función 03 “03” 0000 0011
Nro de bytes de datos 06 “06” 0000 0110
Dato 0 Hi 02 “02” 0000 0010
Dato 0 Lo 2B “2B” 0010 1011
Dato 1 Hi 00 “00” 0000 0000
Dato 1 Lo 00 “00” 0000 0000
Dato 2 Hi 00 “00” 0000 0000
Dato 2 Lo 63 “63” 0110 0011
Error Check LRC (2 car.) CRC (16 bits)
Fin de trama CR LF ninguno
Total: 23 bytes 11 bytes

## Slide 16: Bibliografía
Para detalle de funciones :
http://www.tolaemon.com/docs/modbus.htm